## Slide 1
MODELAGEM HÍBRIDA SERIAL
DE LIXIVIAÇÃO DE ZINCO
Apresentação Completa — Fases 0 a 4
Projeto LOP — UFMG • Engenharia Química
Base Experimental: Dissertação de Fabrício Bortot Coelho (UFMG, 2017)
Setembro de 2026

## Slide 2
Roadmap do Projeto — 12 Etapas em 5 Fases
FASE 0
Análise Exploratória
0.1 Cinética de Bancada
0.2 Granulometria RRB
FASE 1
Primeiros Princípios
1.1 Módulo Granulometria
1.2 Módulo Cinético
1.3 PBM + Baseline FPM
FASE 2
Problema Inverso
2.1 Otimização e Alvos v(t)
FASE 3
Modelos Black-Box
3.1 Partição 85/15
3.2 MLP / RF / SVR / XGB
FASE 4
Acoplamento Híbrido
4.1 Orquestrador Serial
4.2 Benchmark Triplo

## Slide 3
FASE 0
Análise Exploratória de Dados
Visualização e validação dos dados cinéticos e granulométricos extraídos da dissertação de Fabrício Bortot Coelho (UFMG, 2017)

## Slide 4
FASE 0
Etapa 0.1 — Curvas Cinéticas de Bancada
16 ensaios experimentais de lixiviação
• Concentração de H₂SO₄: 0,10 a 1,50 mol/L
• Razão molar η: 0,5 / 1,0 / 1,5 / 3,1
• Temperatura: 40 °C (constante)
• Tempo: 0 a 15 minutos
Observações Fundamentais:
• > 80% da extração em 30 segundos
• Patamar final governado por η
• η = 0,5 → X_Zn ≈ 0,50
• η = 3,1 → X_Zn ≈ 1,00

## Slide 5
FASE 0
Etapa 0.2 — Distribuição Granulométrica RRB
Modelo Rosin-Rammler-Bennet
• D₆₃,₂ = 41,65 µm | m = 1,022
• ~60% das partículas < 40 µm
• Malha: 1500 nós em [0,01 ; 297] µm
Métricas de Ajuste:
• R² = 0,9962
• RMSE = 2,1%
• MAE = 1,4%
• Weibull R² = 0,9908

## Slide 6
FASE 1
Módulos de Primeiros Princípios
Implementação dos módulos permanentes White-Box: Granulometria RRB • Cinética SCM • PBM Batelada • Baseline FPM

## Slide 7
FASE 1
Etapas 1.1 e 1.2 — Granulometria + Cinética
Etapa 1.1 — granulometry.py
Classe RosinRammlerBennet
• F(D) = 1 - exp[-(D/D₆₃,₂)^m]
• Diâmetro médio: µ = 41,28 µm
• M₃(0) = 376.877 µm³ (precisão: 0,000005%)
• CV = 0,9785
• Domínio truncado no #50 Tyler (297 µm)
✓ Testes unitários: 100% aprovados
Etapa 1.2 — kinetics.py
Classe LeachingKinetics (SCM)
• v(D) = -(k_s · C_Af) / [1 + α·(C_A0 - C_Af)/(k_s·C_Af)]
• k_s = 520,0 µm·L/(mol·min)
• α = 5.500 µm/min (nominal, Bortot Coelho)
• Balanço de Herbst: C_Af = C_A0·[1 - X_Zn/η]
• Projeção física: v(D) ≤ 0 (nunca cresce)
Validação:
• Balanço de Herbst vs. dados: R² = 0,9962
• Erro de η: 0,77% (máx. 3,71%)
✓ Testes unitários: 100% aprovados

## Slide 8
FASE 1
Etapa 1.3 — O Coração do Modelo: PBM Batelada
Balanço Populacional via
Método das Características
A EDP hiperbólica de transporte é
colapsada em uma única EDO escalar:
dδ/dt = |v(t)| ≥ 0, δ(0) = 0
Os 4 Pilares:
A. Método das Características: EDP → EDO
B. Convolução + Pré-computação X_Zn(δ)
C. Balanço de Herbst + corte termodinâmico
D. Dualidade: modo direto e modo inverso

## Slide 9
FASE 1
Etapa 1.3 — Baseline FPM Puro (α = 5500 µm/min)
Figura 03 — Simulação dos 16 ensaios com o modelo mecanicista nominal | R² Global = 0,9030 | RMSE = 10,10%

## Slide 10
FASE 1
Comparação Tripla: α = 0 vs. α = 5500 vs. LOP
Modelo | R² Global | RMSE | MAE
Cinético Puro (α = 0) | 0,9279 | 8,70% | 6,05%
Nominal (α = 5500) | 0,9030 | 10,10% | 7,60%
Nova Abordagem LOP | 0,9990 | 1,05% | 0,71%
Diagnóstico dos Desvios:
η = 0,5: FPM para em 38,3%
(experimento: 50,0%) → erro de 11,7%
η = 1,0: FPM para em 76,6%
(experimento: 85-87%) → erro de ~10%
→ α constante não generaliza para
todos os regimes simultaneamente

## Slide 11
FASE 1
Diagramas de Paridade e Resíduos — 3 Modelos
Figura Comp. 03 — Paridade 1:1 e distribuição de resíduos para os 3 modelos nos 128 pontos experimentais

## Slide 12
FASE 2
Geração dos Alvos de Treinamento
Problema Inverso: extrair a trajetória real de velocidade v(t) a partir dos dados experimentais via otimização parametrizada bi-exponencial

## Slide 13
FASE 2
Etapa 2.1 — Otimização Inversa Parametrizada
O Problema Inverso
Dado X_Zn(t) experimental, qual v(t)
integrado pelo PBM reconstrói esses dados?
Parametrização Bi-Exponencial:
|v(t)| = a₁·exp(-b₁·t) + a₂·exp(-b₂·t) + c
• Integração analítica fechada de δ(t)
• L-BFGS-B com multi-start
• Penalidade na cauda: v(15) → 0
• Penalidade no deslocamento: δ(15) ≤ 300 µm
Resultados:
• R² Global = 0,99896
• RMSE = 1,05% | MAE = 0,71%
• Tempo: < 2 segundos (16 ensaios)

## Slide 14
FASE 2
Reconstrução da Conversão X_Zn — PBM com v(t) Otimizado
Figura 04 — R² Global = 0,99896 | RMSE = 1,05% | 15/16 ensaios com R² > 0,9959

## Slide 15
FASE 2
Perfis Otimizados de Taxa de Retração |v(t)|
Figura 05 — 4 ordens de magnitude: de ~1200 µm/min (t < 15s) até < 0,01 µm/min (t = 15 min) → motivação para compressão ln(1+|v|)

## Slide 16
FASE 3
Modelos Orientados por Dados
Treinamento supervisionado de 4 algoritmos de ML para predição da taxa de retração |v(t)| • Seleção por MCDA multicritério

## Slide 17
FASE 3
Etapa 3.1 — Partição Experimental 85/15
Estratégia de Partição
Treino: 13 ensaios (81,25%)
• 793 amostras densas
• Todos os 4 vértices do espaço fatorial
• Todos os ensaios de η = 0,5 mantidos
Teste Cego: 3 ensaios (18,75%)
• 183 amostras densas intocadas
• Ensaio 7 (η = 3,1; C_A0 = 0,50)
• Ensaio 8 (η = 1,0; C_A0 = 0,50)
• Ensaio 14 (η = 1,5; C_A0 = 1,00)
Validação Cruzada:
• GroupKFold com 4 dobras
• Zero vazamento de dados

## Slide 18
FASE 3
Etapa 3.2 — Os 4 Modelos Black-Box
MLP (PyTorch)
Rede Neural
[128, 64, 32], GELU + Softplus
Random Forest
Ensemble Paralelo
100 árvores, max_depth=6
SVR RBF
Kernel Gaussiano
C=100, ε=0,10, γ=0,50
XGBoost
Gradient Boosting
150 árvores, lr=0,05, md=8
Características Universais dos 4 Modelos:
• Target comprimido: y = ln(1 + |v|) → equaliza 4 ordens de magnitude
• Projeção física: |v̂| = exp(ŷ) - 1 ≥ 0 → 0,00% de violações termodinâmicas
• Features: [T, C_A0, η, t] → 4 descritores operacionais
• Avaliação: Treino (793 pts) + GroupKFold 4 dobras + Teste Cego intocado (183 pts)

## Slide 19
FASE 3
Random Forest — Predições |v(t)| nos 16 Ensaios
Figura 08b — Trajetórias de velocidade preditas pelo RF (linha azul/vermelha) vs. alvos exatos (pontos cinza) nos 16 ensaios

## Slide 20
FASE 3
Random Forest — Importância de Features e Superfície 3D
Importância dos Atributos:
• Tempo (t): 69,5% • η: 18,6% • C_A0: 11,9% • T: 0,0%

## Slide 21
FASE 3
Subetapa 3.2.5 — Seleção do Modelo Campeão (MCDA)
Matriz de Decisão Multicritério
Critérios e Pesos:
30% Generalização no Teste Cego
25% Robustez Espacial em CV
20% Precisão Residual (1/RMSE)
15% Velocidade Computacional
10% Suavidade Derivativa para PBM
🥇 Random Forest → 79,50 pts
🥈 XGBoost → 71,30 pts
🥉 MLP (PyTorch) → 67,16 pts
4º SVR RBF → 20,94 pts

## Slide 22
FASE 3
Comparativo Global de Métricas — 4 Modelos Black-Box
Figura 11a — Barras de R², RMSE e MAE por partição (Treino / CV / Teste Cego) para os 4 modelos

## Slide 23
FASE 3
Paridade Consolidada — 4 Modelos (Painel 2×2)
Figura 11b — Diagramas de paridade 1:1 com faixas de ±10% para MLP, Random Forest, SVR e XGBoost

## Slide 24
FASE 3
Trajetórias Comparativas nos 3 Ensaios de Teste Cego
Figura 11c — Sobreposição de |v(t)| preditas pelos 4 modelos vs. dados reais nos ensaios 7, 8 e 14

## Slide 25
FASE 4
Acoplamento Híbrido Serial
DDM (Random Forest) → FPM (PBM Batelada) O Machine Learning prediz a cinética • A Física garante as leis de conservação

## Slide 26
FASE 4
Etapa 4.1 — Arquitetura do Modelo Híbrido Serial
DDM — Random Forest
Prediz |v̂(t)| (µm/min) a partir de [T, C_A0, η, t]
▼ velocidade predita
FPM — PBM Batelada
Calcula X_Zn(t) e C_Af(t) com leis de conservação de massa
Restrições Físicas Ativas:
✓ |v̂(t)| ≥ 0 (não-negatividade)
✓ dδ/dt ≥ 0 (monotonicidade)
✓ 0 ≤ X_Zn ≤ min(1, η) (conservação de massa)
✓ C_Af = C_A0·(1 - X_Zn/η) ≥ 0
Características Técnicas:
• Malha ultra-fina: 500 nós (Δt ≤ 0,03 min)
• Auto-carregamento do modelo campeão
• Plugabilidade: RF, MLP, XGB ou SVR
• Tempo de simulação: ~0,05 s por ensaio
Validação no Teste Cego (3 ensaios):
R² médio = 0,9858 | RMSE = 0,029

## Slide 27
FASE 4
Etapa 4.2 — O Benchmark Triplo Definitivo
FPM PURO
White-Box
α = 5500 fixo Alta interpretabilidade Rigidez matemática
R² = 0,9030
DDM PURO
Black-Box
RF em malha aberta Sem conservação de massa Viola estequiometria
R² = 0,7659
HÍBRIDO SERIAL
Grey-Box
RF → PBM ML prediz cinética Física garante leis
R² = 0,9737
Redução de RMSE: Híbrido vs. FPM = 47,9% | Híbrido vs. DDM = 66,5%

## Slide 28
FASE 4
Reconstrução de X_Zn(t) pelo Híbrido Serial — 16 Ensaios
Figura 12a — Painel 4×4 completo: Experimental (●) vs. FPM Puro (--) vs. Híbrido Serial (—) nos 16 ensaios de bancada

## Slide 29
FASE 4
Diagramas de Paridade — FPM vs. DDM vs. Híbrido
Figura 12b — Paridade 1:1 com bandas de ±5% e ±10% | O Híbrido concentra todos os pontos na diagonal

## Slide 30
FASE 4
Comparativo Global de R² e RMSE por Partição
Figura 12c — Barras de R² e RMSE para Treino (13 ens.), Teste Cego (3 ens.) e Global (16 ens.) | Híbrido lidera em todas as partições

## Slide 31
FASE 4
Heatmap de Ganho Relativo do Híbrido — 16 Ensaios
Figura 12d — Matriz 4×4 de ΔR² e % de redução de RMSE do Híbrido Serial vs. FPM Puro por ensaio individual

## Slide 32
FASE 4
Resultados Consolidados — Benchmark Triplo
Modelo | R² Global | RMSE | MAE | Erro Máx. | R² Teste
FPM Puro (α = 5500) | 0,9030 | 0,1010 | 0,0699 | 0,3815 | 0,9616
DDM Puro (RF aberto) | 0,7659 | 0,1569 | 0,0987 | 0,3854 | —
Híbrido Serial (RF→PBM) | 0,9737 | 0,0526 | 0,0338 | 0,1832 | 0,9880
⚠ Falha Crítica do DDM Puro
Nos ensaios com η = 0,5 (déficit de ácido):
DDM previu X_Zn = 0,81 a 0,84
quando o limite físico é X_Zn = 0,50
R² individuais: -3,19 / -1,65 / -1,48 / -3,12
Causa: ausência de retroalimentação de C_Af(t)
✓ Correção pelo Híbrido Serial
O PBM impõe X_Zn ≤ min(1, η)
congela δ(t) e zera |v(t)| no esgotamento
R² elevados para 0,951 a 0,989
→ Consistência física 100% garantida:
0 ≤ X_Zn ≤ η e C_Af ≥ 0 em 128/128 pts

## Slide 33
Evolução da Precisão ao Longo das Fases
FASE 1
FPM Puro (α fixo)
R² = 0,9030
RMSE = 10,10%
FASE 2
Inversão PBM (alvos)
R² = 0,9990
RMSE = 1,05%
FASE 3
RF isolado (|v| teste)
R² = 0,9120
RMSE = 19,33 µm/min
FASE 4
Híbrido RF → PBM
R² = 0,9737
RMSE = 5,26%
Suíte de Testes Automatizados: 61 testes unitários • 100% aprovados • Cobertura completa das Fases 0 a 4
Fase 1: 14 testes | Fase 2: 4 testes | Fase 3: 30 testes | Fase 4: 13 testes

## Slide 34
CONCLUSÕES
O Modelo Híbrido Serial (RF → PBM) está plenamente operacional:
• R² = 0,9737 global | R² = 0,9880 no teste cego
• Redução de 47,9% no RMSE vs. modelo mecanicista clássico
• Zero violações termodinâmicas (0 ≤ X_Zn ≤ η e C_Af ≥ 0)
• 61 testes unitários automatizados — 100% de aprovação
• Código modular SOLID com tipagem estática e documentação completa
Próximos Passos:
• Fase 5 — Validação cruzada independente nos dados de Balarini (2009/2025)
• Fase 6 — Transfer Learning e Regime Contínuo (Planta Piloto: CSTRs)
Projeto LOP — UFMG • Setembro de 2026